## Slide 1: Cấu trúc bài trình bày (tiến độ 16/10 – 23/10/2026)
1. Tổng quan tuần
Các lượt chạy thật trên cụm, kết quả chính
2. Thí nghiệm 1 – Sentinel Pulse
Calibration và luật gộp theo thời gian, binary vô hại, baseline, CUSUM và lỗi "nhớ" alarm, cấu hình ML stable, gánh cảnh báo, overhead
3. Thí nghiệm 2 – Lựa chọn syscall và nhóm feature
So sánh 11 cấu hình ở cùng ngân sách cảnh báo, nhóm feature trong vector 249 chiều, kiểm lại dưới luật mới
4. Thí nghiệm 3 – RCA
Độ trễ, case tiếp nối, luật xếp hạng mới, baseline binary
5. Phần rule và việc tiếp theo
Falco và tripwire đánh giá riêng; lượt xác nhận; tiến độ

## Slide 2: Tổng quan – các lượt chạy thật trong tuần
Lượt chạy | Thời gian | Cấu hình chính | Mục đích
pulse-soak-baseline (48 giờ) | 15–17/10 | Candidate gốc, 1 cửa sổ | Đo gánh cảnh báo; dữ liệu cho thí nghiệm syscall
pulse-live-recalibrated | 19–20/10 | Calibration lại, 1 cửa sổ α×3 | Lần đầu có binary vô hại đối chứng
pulse-stable-candidate | 20–21/10 | k2of2 α×10, chấm nhanh | Ứng viên bản stable
pulse-stable-refreshed | 21–22/10 | k2of2 α×10 + calibration làm mới | Kiểm luật chọn v2 trên dữ liệu mới
pulse-stable-confirm | 23–24/10 | ML stable: CUSUM cap | Xác nhận ML stable (đang chạy)
Mỗi lượt: 3 worker, 24 giờ, 21 workload; campaign 315 cặp (control → binary vô hại → attack, 5 kịch bản × 3 tốc độ). Mọi luật chọn được đăng ký trước khi có số; không đổi lựa chọn sau khi xem kết quả.
Kết quả nổi bật: lần đầu đạt cả 4 kỳ vọng trên lượt live mới (pulse-stable-refreshed, mức độ trễ ≤ 3 s)
Phát hiện quan trọng: binary vô hại cũng bị gắn cờ 81–98% – Pulse phát hiện "process mới", chưa phân biệt ác ý
Đã chốt: cấu hình ML stable (22/10), đang chạy lượt xác nhận 525 cặp

## Slide 3: Thí nghiệm 1 – Kết quả campaign trên các lượt live
Chỉ số (kỳ vọng) | live-recalibrated | stable-candidate | stable-refreshed | ML stable*
Precision (≥ 95%) | 89,1% | 92,2% | 96,0% | 96,9%
Recall (≥ 95%) | 92,8% | 97,8% | 100% | 100%
Control dương (≤ 5%) | 11,2% | 8,4% | 4,2% | 3,2%
p95 kernel → preview (< 2 s / ≤ 3 s) | 1,90 s | 1,85 s | 2,26 s | 2,05 s
Binary vô hại bị gắn cờ | 80,7% | 92,0% | 94,1% | 98,1%
Đợt cảnh báo/replica-giờ (normal) | — | 6,6 | 6,7 | 6,1
* ML stable: base29 + calibration làm mới + CUSUM b3/h6 chặn trần, replay trên luồng liên tục của pulse-stable-refreshed; chờ xác nhận trên lượt live mới. Đợt cảnh báo: mỗi chuỗi cảnh báo liên tiếp của một container tính là một đợt; ngân sách mong muốn 0,1/giờ.
pulse-stable-refreshed là lượt live đầu tiên đạt cả 4 kỳ vọng (mức độ trễ ≤ 3 s)
Cả 4 chỉ số tốt lên qua từng lượt nhờ calibration làm mới, k2of2 và chấm điểm nhanh (khớp từng bit với sklearn)

## Slide 4: Thí nghiệm 1 – Calibration và luật gộp theo thời gian
Chính sách (soak 48 giờ, pulse-attack-dev) | Đợt/giờ normal | Precision | Recall | Control | p95
1 cửa sổ, p-value gốc | 37,1 | 79,8% | 99,3% | 23,3% | 1,61 s
2 of 2, p-value gốc | 22,3 | 87,3% | 98,3% | 13,3% | 2,25 s
1 cửa sổ, p-value hiệu chỉnh lại | 9,1 | 97,8% | 91,3% | 1,9% | 2,91 s
Hiệu chỉnh lại p-value (18/10): cửa sổ normal bị gắn cờ 8,11% → 0,35%; model giữ nguyên, chỉ đổi tập hiệu chỉnh
k-of-n một mình không đủ: giảm báo nhầm nhưng đẩy p95 vượt 2 s
Làm mới định kỳ: trên soak 48 giờ giảm 16–37% gánh cảnh báo; trong 24 giờ sau một lần làm mới thì không chiến lược nào thắng
Chọn chính sách: theo luật đăng ký trước (v1 ngày 19/10, v2 ngày 21/10), biên Pareto 58 chính sách có khoảng tin cậy

## Slide 5: Thí nghiệm 1 – Phát hiện: binary vô hại cũng bị gắn cờ
Đối chứng mới (từ 19/10): mỗi cặp chạy một binary vô hại bằng đúng đường khởi chạy của attack, 20 s trước attack
Kết quả: binary vô hại bị gắn cờ 81–98% ở mọi lượt → Pulse phát hiện "process mới bất thường", chưa phân biệt được ác ý
Cảnh báo trên normal trùng gì: 50–54% case trùng exec probe của Kubernetes (benign trigger, Alahmadi et al., USENIX Security 2022)
Review nhãn 4.766 cảnh báo normal (22/10): luật đăng ký trước + đọc tay 33 case; không case nào có dấu hiệu độc hại
Tín hiệu bổ sung có triển vọng: syscall lạ ngoài tập exec – bắt 100% ptrace/setns/execveat, binary vô hại 0,3% (phần rule, tách riêng)
Còn mở: tách attack khỏi process vô hại cho mprotect/seccomp; cần thông tin ngoài tần suất (tham số syscall, quan hệ cha–con)

## Slide 6: Thí nghiệm 1 – So với baseline trên cùng dữ liệu
Nhánh (ngân sách 1 đợt/replica-giờ) | α / ngưỡng | Recall | Binary vô hại | Control | p95
base29 (Pulse) | ×3 | 98,3% | 79,5% | 0,6% | 2,79 s
Autoencoder | ×10 | 100% | 99,3% | 1,2% | 1,09 s
freq_profile (kiểu BoSC) | ×30 | 63,1% | 16,2% | 1,2% | 6,25 s
Isolation Forest | ×5 | 2,4% | 1,3% | 0,6% | 8,80 s
Cùng đặc trưng, cùng calibration, cùng luật k2of2; chỉ khác bộ chấm điểm (development, pulse-live-recalibrated)
Autoencoder: bắt nhiều và nhanh hơn, nhưng gắn cờ gần như mọi binary vô hại
Lặp lại trên dữ liệu mới (22/10): AE và tree_ae recall +4,9 điểm nhưng khoảng cách attack − vô hại kém 26 điểm (CI dưới 0) → không thay base29
Ý nghĩa: điểm mạnh của Pulse nằm ở khung đánh giá vận hành và khả năng tách vô hại, không ở bản thân bộ chấm

## Slide 7: Thí nghiệm 1 – CUSUM và lỗi "nhớ" alarm (sửa trước khi chạy live)
Luồng liên tục (stable-refreshed) | k2of2 α×10 | CUSUM bản đầu | CUSUM chặn trần | CUSUM restart
Đợt cảnh báo/replica-giờ | 6,74 | 5,32 | 6,07 | 6,30
Control dương | 4,1% | 5,7% ✗ | 3,2% | 2,9%
Precision | 96,0% | 94,6% ✗ | 96,9% | 97,2%
p95 kernel → preview | 2,28 s | 1,70 s | 2,05 s | 2,05 s
CUSUM (Page 1954): cộng dồn bằng chứng −ln p qua các cửa sổ; tối ưu khi bằng chứng từng cửa sổ cố định (Moustakides 1986)
Lỗi phát hiện 22/10: S tích lũy không giới hạn (tới 2.638, ngưỡng 6) → alarm kéo dài nhiều phút sang trial sau; phép kiểm trước khởi động lại CUSUM ở mỗi trial nên không thấy
Sửa: chặn trần S, chọn theo luật đăng ký trước; dừng lượt live trước khi chạy cấu hình lỗi
Cái giá: p95 2,05 s – ML stable ở mức ≤ 3 s, không phải < 2 s

## Slide 8: Thí nghiệm 1 – Cấu hình ML stable đã chốt (22/10)
Thành phần | Lựa chọn | Căn cứ
Bộ chấm điểm | base29: ExtraTrees + nhánh support, 249 feature, 21 model | Baseline lặp lại không thay được (5.15b)
Calibration | Làm mới một lần trước lượt chạy | 7 chiến lược định kỳ không thắng trên dữ liệu mới (5.17)
Luật thời gian | CUSUM drift 3, ngưỡng 6, chặn trần | Đạt luật chọn trên luồng liên tục
Chính sách | policy-cusum-b3-h6-cap (SHA-256 93dd1478…) | Đóng băng, kiểm nạp qua loader thật
Kỳ vọng trên lượt xác nhận: precision, recall ≥ 95%; control ≤ 5%; p95 < 2 s ưu tiên, ≤ 3 s chấp nhận
Lượt xác nhận pulse-stable-confirm: 23/10 01:19 → 24/10 01:20; 525 cặp; tốc độ attack 1, 3, 6, 12, 24/s (1 và 3/s: kẻ tấn công chậm)
Lượt này cũng là: test blind cho hướng giảm gánh cảnh báo và dữ liệu cho so sánh có/không rule

## Slide 9: Thí nghiệm 1 – Gánh cảnh báo trên dữ liệu bình thường
Đợt/replica-giờ (2 lượt) | 90 phút đầu | Sau đó | Toàn lượt
k2of2 α×10 | 11,8 / 12,2 | 6,1 / 6,3 | 6,6 / 6,7
CUSUM chặn trần (ML stable) | 10,4 / 10,1 | 5,5 / 5,7 | 5,9 / 6,1
90 phút đầu: traffic luân phiên 5 chế độ (steady, toolmix, peak, burst, recovery) → gánh gấp khoảng 2 lần; phần sau chỉ có traffic ổn định
Không thấy drift: gánh theo giờ dao động quanh một mức trong 20 giờ sau một lần làm mới calibration
Nguồn gốc: khoảng 50% case trùng probe Kubernetes; không case nào có dấu hiệu độc hại
Khoảng cách: còn gấp khoảng 60 lần ngân sách 0,1 đợt/giờ; chỉnh ngưỡng không giải được (biên Pareto)

## Slide 10: Thí nghiệm 1 – Giảm gánh cảnh báo (development, chờ test blind)
2 lượt development | k2of2 α×10 | Mức < 2 s | Mức ≤ 3 s
Cấu hình | tham chiếu | Mondrian + replica 60 s + k2of2 α×15 | replica 30 s + k2of2 α×5
Đợt/replica-giờ | 6,57 / 6,74 | 2,30 / 2,19 (−65%) | 1,66 / 1,55 (−75%)
Recall | 99,4% / 100% | 98,7% / 99,7% | 98,1% / 99,4%
Control | 4,4% / 4,1% | 1,3% / 1,6% | 0,95% / 0,95%
Binary vô hại | 94% / 94% | 95% / 95% | 89% / 84%
p95 | 1,98 / 2,28 s | 1,97 / 1,97 s | 2,75 / 2,98 s
Ý tưởng từ tài liệu: hành vi mà replica khác cũng có thì không tính là bằng chứng (ReplicaWatcher, NDSS 2024); hiệu chỉnh theo lớp có/không exec (Mondrian)
Đóng góp chính: chiết khấu theo replica; chỉ được nhận nếu đạt lại trên lượt xác nhận

## Slide 11: Thí nghiệm 1 – Overhead của probe eBPF (22/10)
Microbenchmark (worker4) | ns/op khi tắt | Không theo dõi | Theo dõi | ns thêm/syscall
getpid (1 syscall) | 1.069 | +15,6% | +24,0% | ~250
read 4 KB (1 syscall) | 1.531 | +5,5% | +16,7% | ~253
open + close (2 syscall) | 8.134 | +6,3% | +9,4% | ~451
mmap + munmap (2 syscall) | 11.378 | +3,3% | +8,8% | ~400
Cách đo: 3 điều kiện (tắt / gắn nhưng không theo dõi / theo dõi), luân phiên 5 vòng, CI 95% bootstrap
Đọc: chi phí cố định khoảng 250–450 ns mỗi syscall của container được theo dõi; ứng dụng 50.000 syscall/s tốn khoảng 1,5% một core (ước tính)
Giới hạn: một worker, một kernel; chưa đo độ trễ request của ứng dụng thật

## Slide 12: Thí nghiệm 2 – Thiết kế so sánh ở cùng ngân sách cảnh báo
11 cấu hình × 21 workload × 3 seed = 693 model, fit đúng như Pulse trên capture đồng bộ 500 ms (khắc phục điểm còn thiếu của buổi 16/10)
Cấu hình: base29 (bộ hiện tại); thêm top-8/16/32, 15 syscall bảo mật, mọi ID; bỏ từng cặp accept/open/exec/clone
Normal holdout: 24 giờ sau khi đóng băng, 500,8 workload-giờ, chưa dùng để fit
Attack: replay 598 trial pulse-attack-dev và 1.238 trial pulse-live-recalibrated (có binary vô hại)
So sánh công bằng: mỗi cấu hình chỉnh ngưỡng để có cùng số đợt cảnh báo trên normal (1 và 5 đợt/replica-giờ), rồi so recall, khoảng cách attack − vô hại, độ trễ
Khoảng tin cậy: bootstrap ghép cặp theo workload, 10.000 lần

## Slide 13: Thí nghiệm 2 – Kết quả chọn syscall (ngân sách 1, CUSUM chặn trần)
Cấu hình so với base29 | Chênh recall (CI 95%) | Chênh tách attack − vô hại | p95
base29 | — | — | 7,05 s
drop_exec_pair | −6,8 [−11,4; −2,4] | −5,2 [−8,9; −1,6] | 7,72 s
plus_all_observed / defined | +2,4 [+0,1; +6,4] | −21,8 [−36,7; −7,4] | 0,82 s
plus_top8 / 16 / 32 | −1,1 / −1,4 / −3,8 (CI dưới 0) | không khác | 6,7–7,4 s
Các cấu hình còn lại | không khác | không khác | 5,7–7,3 s
Kết luận: giữ nguyên 29 syscall; cặp exec bắt buộc; thêm syscall làm tách vô hại kém và chậm hơn
Vững dưới cả 3 luật thời gian: k2of2, CUSUM bản đầu, CUSUM chặn trần cho cùng kết luận
p95 ở ngân sách 1 cao vì CUSUM cần ngưỡng cao để đạt 1 đợt/giờ; ở ngân sách 5, base29 dùng đúng ngưỡng 6 của Pulse (p95 2,6 s)

## Slide 14: Thí nghiệm 2 – Nhóm feature trong vector 249 chiều
Bỏ thành phần | Holdout chính | Holdout thứ hai | Kết luận gộp
Kênh syscall tường minh (chỉ giữ bin) | cần | cần | cần (recall −13 điểm)
5 tổng hợp | cần | chưa kết luận | cần (p95 +0,3 s)
64 bin syscall | bỏ được | chưa kết luận | bỏ được (ứng viên rút gọn)
log-count; lịch sử 2 cửa sổ | bỏ được | cần | chưa kết luận (ngược nhau)
tỉ lệ, bin cặp, rolling, lịch sử 1 cửa sổ | chưa kết luận | chưa kết luận / cần | chưa kết luận
Một trong hai nhánh p-value | cần | cần | cần (recall −5 đến −31)
Luật đăng ký trước: giữ kết luận của holdout chính trừ khi holdout thứ hai cho kết luận ngược
Bộ feature giữ nguyên; đổi feature cần fit lại, đóng băng và một lượt live riêng
Hai nhánh p-value (xong 23/10): chỉ nhánh cây mất 28–31 điểm recall, chỉ nhánh support mất 5–7 điểm → giữ joint p-value
Đang chạy: nhóm feature dưới CUSUM chặn trần

## Slide 15: Thí nghiệm 3 – RCA: so với buổi 16/10
Chỉ số | 16/10 | 23/10
Preview → case (p50 / p95) | 11,04 / 17,11 s | 2,24 / 2,59 s
Attack có case riêng | chưa có campaign | 273/315 (86,7%)
Nghi phạm hạng 1 đúng là binary tấn công | chưa đo | 273/273 (100%)
Case có ngữ cảnh mạng (flow) | 3/107 | 85,6–89,8%
Đọc decision trên worker qua SSH: bỏ độ trễ ghi NFS (~5 s) → case dựng trong khoảng 2,5 s
Case tiếp nối: mở case mới khi có exec mới trong cooldown 300 s → coverage 72% → 86,7%
Luật hạ quyền lúc khởi chạy: setuid/setgid trong 1 s đầu không tính là đáng ngờ → top-1 91,9% → 100% (kiểm trên dữ liệu mới)

## Slide 16: Thí nghiệm 3 – RCA: thêm trong tuần và việc còn lại
Nhãn triage probe trên mỗi case: đánh dấu case chỉ do probe Kubernetes (chỉ là nhãn, không ẩn case)
Baseline binary mang qua các lượt: nghi phạm hạng 1 là binary mới/chưa biết ở 22% / 14% case normal (2 lượt trước); seed 59 binary từ khoảng normal, loại binary của campaign
Bộ đếm lý do từ chối case tiếp nối: để giải thích 13% attack chưa có case riêng (đang thu trên lượt xác nhận)
Sự cố đã xử lý: tiến trình tetra getevents mồ côi (301/18/59 trên 3 worker) gây cadence gap → timer dọn trên worker
Giới hạn: đồ thị là bằng chứng liên quan theo định danh và thời gian, không chứng minh nhân quả; namespace/mount bị seccomp chặn trước kprobe

## Slide 17: Phần rule – đánh giá riêng, tích hợp sau khi ML hoàn thiện
Luồng (stable-refreshed) | Recall | Binary vô hại | Control | Đợt/giờ normal | p95
ML (CUSUM) | 100% | 98,1% | 2,9% | 5,3 | 1,70 s
Falco, rule mặc định | 35,6% | 21,0% | 3,2% | 1,19 | 0,005 s
Tripwire syscall lạ | 60% | 0% | 0% | chưa đo | 0,79 s
Falco: bắt ptrace 100% trong vài mili-giây; các hành vi chưa có rule chỉ 19–21%; 99% cảnh báo normal từ một pod (Strimzi entity-operator)
Tripwire: 100% ở ptrace/setns/execveat, không bắt mprotect/seccomp
Nguyên tắc: rule không chặn hay lọc trước ML; số liệu ML báo riêng; so sánh không rule / có rule sau lượt xác nhận

## Slide 18: Việc tiếp theo và tiến độ
Hạng mục | %
Hệ thống Pulse | ~92%
Đánh giá Pulse ML | ~90%
Thí nghiệm syscall + nhóm feature | ~95%
RCA | ~92%
Baseline ML | ~90%
Phần rule (làm sau ML) | ~45%
Viết luận văn | ~10%
Luận văn tổng thể | ~78%
24/10: đọc lượt xác nhận (4 kỳ vọng, gánh cảnh báo, test blind giảm gánh, RCA)
Sau đó: so sánh không rule / có rule trên cùng dữ liệu
Chốt bằng chứng: nhóm feature dưới CUSUM chặn trần (đang chạy)
Viết luận văn: chỉ sau khi đủ bằng chứng của cả 3 thí nghiệm
Giới hạn nêu trước: gánh cảnh báo còn xa 0,1/giờ; binary vô hại; kịch bản attack đã biết (development)
Phần trăm là ước lượng theo khối việc còn lại, không phải đo chính xác.